Nagyteljesítményű háti permetező és porszóró

Felhasználói Kézikönyv

3WF-3

3WF-3A

3WF-2.6

3WF-2.6A

Figyelmeztetés a készülék használóinak

- A benzinmotorhoz 25 ~ 30:1 keverési arányú 95-ös benzinből és kétütemű motorolajból álló keveréket kell használni.

- Nagyon fontos a motor, indítás után és leállítás előtt 3-5 percig alacsony fordulatszámon történő járatása!

- A permetezőt terhelés nélkül magas fordulatszámon működtetni a készülék károsodásának veszélye miatt Tilos!

Szigorúan tilos a magas fordulatszám mellett történő leállítása!

- Az üzemanyag betöltését a motor leállítása után, nyílt lángtól távol kell végrehajtani.

Ilyenkor a dohányzás Tilos!

- A henger és kipufogó felülete nagyon forró, ezért sem kézzel, sem testének más részével ne érintse.

Különösen a gyermekeket kell a motortól távol tartani!

- A motort üres vegyszertartállyal ne indítsa be!

Tartalom

Műszaki leírás								1

Főbb alkalmazások							1

Főbb jellemzők							2

Különböző alkalmazásoknak megfelelő összeállítás			2

Rotáció								5

Permetezés/porszórás							7

Munkavédelem							8

Hibaelhárítás								9

Karbantartás és huzamosabb idejű tárolás				13

Alkatrész jegyzék, robbantott ábrák,

Műszaki leírás

|  | Típus | 3WF-3 | 3WF-3A | 3WF-2.6A | 3WF-2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leírás |  |  |  |  |  |
| Befoglaló méretek (mm) | 420 x 500 x 690 | 420 x 500 x 800 | 410 x 500 x 755 | 410 x 500 x 645 |
| Tiszta súly (kg) | 11 | 11,5 | 11 | 10,5 |
| Tartály űrtartalma (l) | 14 | 26 | 26/14 | 14 |
| Vegyszerszórás Mértéke | Permetkeverék (l/perc) | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 2,3 | ≥ 2,3 |
|  | Por (kg/perc) | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Hatótávolság (m) | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| Benzin és olaj térfogataránya az üzemanyag-keverékben | Az olajra vonatkozó instrukciók szerint |
| Ventilátor-sebesség (1/perc) | 7500 - 8000 | 7500 - 8000 | 6000 | 6000 |
| Motortípus | 1E40FP-3Z | 1E40FP-3Z | 1E40FP-3Z | 1E40FP-3Z |
| Gyújtás módja | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Indítás behúzózsinórral | Indítás behúzózsinórral | Indítás behúzózsinórral | Indítás behúzózsinórral | Indítás behúzózsinórral |
| Leállítás módja | Üzemanyagszelep elzárása | Üzemanyagszelep elzárása | Üzemanyagszelep Elzárása | Üzemanyagszelep elzárása |

Főbb alkalmazások

A nagyteljesítményű háti permetező hordozható, rugalmas és rendkívül hatékony növényvédelmi berendezés. Alkalmas növénybetegségek megelőzésére, valamint rovarkártevők semlegesítésére nagyobb kertészetekben, faiskolákban, házikertekben illetve gyümölcs és szőlő ültevényekben. Szintén alkalmas gyomirtószerek, járványveszély esetén közegészségügyi vegyianyagok, szemcsés műtrágyák, granulált vegyszerek stb. szórására. A berendezés alkalmassá tehető hegy- illetve dombvidéken, valamint más speciális környezetben történő alkalmazásra is.

Főbb jellemzők

- Mivel főbb részei műanyagból vannak, a berendezés könnyű.

- A berendezés konstrukciója egyedi. A vegyszerekkel érintkező részek erősített műanyagból vagy rozsdamentes acélból készültek, ezért nem korrodálnak és a berendezés számára hosszú élettartamot biztosítanak.

- A vegyszertartály töltőnyílása nagy, így a vegyszerek, illetve porított vegyianyagok könnyen beönthetők.

- A váz alsó része nagyméretű, így a berendezés súlypontja alacsonyan van, ami jó stabilitást eredményez.

- A behúzózsinórnak köszönhetően a berendezés könnyen indítható. A magas hőmérsékletű részektől védőszerkezet óvja a felhasználót.

- A forgóegység a tömlő és a ventillátorház között van bekötve, a tömlő hosszú élettartamú.

Különböző alkalmazásoknak megfelelő összeállítás

1. Permetezés   ( A készülék gyárilag permetezéshez van összeállítva.  )

Átalakítás porozásról – permetezésre:

1) Csavarja ki a tartályt rögzítő szárnyas anyákat, majd vegye le a tartályt. A porszóró lemezegység helyére tegye be a porlasztólemezt. Szerelje vissza a tartályt, majd csavarja be a szárnyas anyákat (ld. 1. ábra).

1 anya

2 porszóró lemezegység

2) A vegyszertartály átalakítása

Vegye le a vegyszertartály alsó borítóelemét és tegye fel a fedelet (ne felejtse el behelyezni a tömítést, ld. 3. ábra). Csatlakoztassa a fedelet a gumicsőhöz (ld. 2. ábra).

1 Tömítőgyűrű

2 Fedél

3 Szűrőháló

4 Cső

5 Gumicső

6 Alsó kupak

7 Szórónyílás

8 Porlasztólemez

1 Tömítőgyűrű

2 Kötőelem

3 Kupak

3.) Csatlakoztassa a permetezőcsövet a berendezéshez (ld. 	4. ábra).

1 Szorítóbilincs (A)

2 Szorítóbilincs (B)

3 Műanyag cső

4 Fogantyú

5 Hajlított cső

6 Műanyag cső

7 Szórófej

8 Tömlő

9 Cső

2. Porszóró összeállítás

Távolítsa el a tartályt, vegye le a bemenő gumicsövet, a kimenő gumicsövet, a szívószűrőt, a porlasztólemezt, a kötőelemet és a fedelet, majd utóbbi helyre tegye fel a vegyszertartály alsó fedelét és csatlakoztassa a porszóró csövet (ld. 5. és 6. ábra).

1 Szorítóbilincs

2 Tömlő

3 Kötőelem

4 Csatlakozócső

5 Porszórócső

1 Szorítóbilincs (B)

2 Kötőelem

3 Hajlított cső

4 Csatlakozó cső

5 Könyökcső

6 Y-idom

3. Elektrosztatikus jelenség elleni védelem

A szemcsés vagy porszerű vegyianyagok szórása elektrosztatikus jelenséget eredményezhet, amely olyan tényezők függvénye, mint a vegyianyag fajtája, a levegő hőmérséklete, páratartalma stb. A jelenség megelőzése érdekében használja a biztosítóláncot. Ha a levegő szárazabb, az elektrosztatikus jelenség veszélye nagyobb, különösen, ha a por- és granulátumszórásra alkalmas hosszabb csövet használja. Figyeljen oda a jelenségre.

Összeállítás - ld. 7. ábra.

A biztosítólánc egyik vége a szórócsőbe fut, ahol szabadon mozoghat és eléri a talajt. A másik végét kösse vezetékhuzalhoz, majd csavarral rögzítse a vezetékhuzalt és a biztosítóláncot a hajlított csőhöz.

7. ábra

Rotáció

1. Ellenőrzés

1) Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nem laza-e.

2) Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő beömlőnyílása nem tömődött-e el, így elkerülhető a túlmelegedés a rotáció során.

3) Ellenőrizze, hogy a légszűrő nem tömődött-e el, a beömlő gáz nem megfelelő minősége ugyanis túlfogyasztást eredményez.

4) Ellenőrizze, hogy a gyújtási hézag 0.6-0.7 mm között van-e.

5) Húzza meg az indítózsinórt kétszer háromszor, így meggyőződhet arról, hogy a motor működőképes-e.

2. Üzemanyagtöltés

1) Soha ne töltsön üzemanyagot járó motorú gépbe.

2) A benzin 70-es vagy 90-es oktánszámú legyen, az olaj pedig kétütemű benzinmotorolaj. A benzin és az olaj megfelelő keverési aránya 25:1. A rossz minőségű üzemanyag rontja a motor teljesítményét és csökkenti az élettartamát. Az üzemanyag töltése során az üzemanyagszűrőt ne távolítsuk el, így megakadályozhatjuk, hogy szennyeződés kerüljön az üzemanyagtartályba.

3 Vegyszer töltése

- Permetező módban a vegyszer töltése előtt zárja el a

vegyszermennyiség-szabályzót (ld. 8. ábra).

Porszóró módban a porszóró szabályozószelep és az

üzemanyagszabályzó kar alsó helyzetben legyen, ellenkező

esetben a vegyszer kiszóródik.

2) A por állagú vegyianyag könnyen összeáll, ezért ne tárolja huzamosabb ideig a tartályban.

3) Permetezés alatt a vegyszertartály fedele legyen szorosan zárva. Por állagú vegyianyag töltése után tisztítsa meg a vegyszertartály töltőnyílásának menetét, majd szorosan csavarja rá a fedelet.

4. Hidegindítás

Kövesse az alábbi utasításokat:

1) Nyissa meg az üzemanyag-kapcsolót, ld. 9. ábra.

2) Az üzemanyagszabályzó kart fordítsa indítóállásba.

3) A fojtószelepet állítsa maximumra.

4) Néhányszor húzza meg az indítózsinórt és lassan engedje

vissza. Ne engedje szabadon visszacsapódni a zsinórt, mert

kárt tehet az indítószerkezetben.

5) Zárja el a fojtószelepet, és az indítózsinór segítségével indítsa

be a motort.

6) Ezután nyissa ki a fojtószelepet.

7) Hagyja a motort 2-3 percig kis fordulatszámon járni, majd kezdje

meg a permetezést vagy a porszórást.

5. Meleg motor indítása

1) A fojtószelepet hagyja teljesen nyitva.

2) Ha a motor túl sok üzemanyagot szív be, hagyja az üzemanyag-kapcsolót zárva, és húzza meg az indítózsinórt 5-6-szor. Ezután a fent leírtak szerint indítsa be a motort.

6 Sebesség-beállítás

Ha a sebesség nem felel meg az üzemanyagszabályzó karon jelzett értékeknek, vagy a motor nem áll le a kar alsó helyzetében, a következő a teendő (ld. 10. ábra):

1) Lazítsa meg a rögzítőanyát.

2) Fordítsa a szabályozócsavart jobbra, ha csökkenteni,

vagy balra, ha növelni kívánja a sebességet.

3) A beállítás után húzza meg a rögzítőanyát.

7. A motor leállítása

1) Permetező módban zárja el a vegyszermennyiség-szabályzót, majd állítsa le a motort.

2) Porszóró módban zárja el az üzemanyagszabályzót és a pormennyiség-szabályzót.

3) Ha befejezte a munkát, zárja el az üzemanyagszabályzót, hogy a következő indításnál ne adódjanak problémák.

Figyelem: Amíg a motor jár, a tömlőt ne kapcsolja le a berendezésről, mivel ellenkező esetben a hűtőlevegő mennyisége lecsökken, és a motor károsodhat.

Permetezés/Porszórás

1) Permetezés

Lazítsa meg a fedelet, állítsa be a szórófej szájnyílásának hosszát a kívánalmaknak megfelelően. A permet mennyiségét a szabályozószelep segítségével állíthatja be (ld. 11. ábra).

| Nyílás | Szórt mennyiség (l/perc) |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |

2) Porszórás

A szórt anyag mennyisége annak megfelelően alakul, hogy a szabályozó kar a fogadóegységen lévő három lyuk melyikében van (ld. 12. ábra).

Munkavédelem

1. A berendezés használata előtt gondosan tanulmányozza a kézikönyvben szereplő tudnivalókat.

2. Viseljen megfelelő védőöltözetet (13. ábra):

(1) Karimás kalapot

(2) Nem párásodó védőszemüveget

(3) Gézmaszkot

(4) Hosszúszárú kesztyűt

(5) Vegyálló ruházatot

(6) Csizmát

Figyelem:  Az erős zajterhelés miatt munka közben fülvédő használata kötelező.

3. A berendezést nem használhatja:

(1) ideggyógyászati kezelés alatt álló,

(2) ittas,

(3) nagyon fiatal vagy nagyon öreg,

(4) a berendezést nem ismerő,

(5) a berendezés megfelelő üzemeltetésére nem képes,

(6) kimerült, kialvatlan személy,

(7) illetve terhes vagy szoptató nő.

4. Tűzvédelem

(1) A berendezés közelében ne használjon nyílt lángot és ne dohányozzon.

(2) Forró vagy működő berendezésbe ne töltsön üzemanyagot.

(3) A berendezés felületére ne kerüljön üzemanyag, ha mégis így alakul, törölje le.

(4) Az üzemanyagtartály mindig gondosan zárja le.

(5) A berendezés beindítása előtt legalább 3 méterre távolodjon el az üzemanyagtartálytól.

5.  A motor beindítása (14. ábra)

(1) A motor beindítása előtt állítsa a poráram-szabályzó kart a legalsó állásba, ellenkező esetben a vegyszer indításkor kilövellhet.

(2) Senki ne álljon a szórófej elé! A csőből elzárt poráram-szabályzó esetén is távozik vegyszermaradvány az indításkor (14. ábra).

6. Permetezés/Porszórás

(1) Célszerű a berendezést hűvös időben és enyhe szélben alkalmazni (pl. korán reggel vagy késő délután). Ilyen körülmények között kisebb a párolgás, a szóródás, és a kiszórt vegyszer hatékonyabb védelmet nyújt.

(2) Az üzemeltető a szél irányába haladjon.

(3) Ha a szájába vagy a szemébe vegyszer kerül, öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.

(4) Ha a berendezés használata során fejfájást érez vagy szédül, azonnal hagyja abba a munkát és forduljon orvoshoz.

(5) Az üzemeltető személy biztonsága érdekében a permetezés/porszórás során mindig be kell tartani az adott vegyszerre vonatkozó előírásokat, és figyelembe kell venni a vonatkozó mezőgazdasági szempontokat.

Hibaelhárítás

1. A motor nehezen, vagy egyáltalán nem indul.

Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya ad-e szikrát: Csavarja ki a gyertyát, az oldalpólust érintse a hengerhez. Húzza meg az indítót, és figyelje, hogy a gyertya pólusai között keletkezik-e szikra. Eközben óvatosan húzza meg az indítót, és az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a gyertya fém részét (ld. 15. ábra).

| Hibajelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Nincs szikra | Gyújtógyertya | A gyújtószerkezet nedves | Szárítás |
|  |  | Koromlerakódás a gyertyán | Távolítsa el a koromlerakódást |
|  |  | A gyertya pólusai közötti hézag túl nagy vagy túl kicsi | Állítsa be a hézagot úgy, hogy az 0.6-0.7 mm között legyen |
|  |  | A gyertya szigetelése sérült | Cserélje ki a gyertyát |
|  |  | A pólusok megégtek | Cserélje ki a gyertyát |
|  | Gyújtómágnes | A huzalburkolat sérült | Csere vagy javítás |
|  |  | A tekercsszigetelés nem megfelelő | Csere |
|  |  | A tekercsvezeték eltört | Csere |
|  |  | Az elektronikus indító meghibásodott | Csere |
| Van szikra | A kompresszióarány és az üzemanyagellátás megfelelő | Túlzott üzemanyagbeszívás | Üzemanyag csökkentése |
|  |  | Az üzemanyag rossz minőségű, vagy víz vagy kosz került bele. | Üzemanyagcsere |
|  | Az üzemanyagellátás megfelelő, de a kompresszióarány nem | Henger és dugattyú gyűrű kopott vagy törött | Henger- és dugattyúcsere |
|  |  | A gyújtógyertya nincs rögzítve | Húzza meg a gyújtógyertyát |
|  | A karburátorból nem áramlik üzemanyag | Nincs üzemanyag a tartályban | Töltsön üzemanyagot a tartályba |
|  |  | A szűrőháló koszos | Tisztítás |
|  |  | Az üzemanyagtartály szellőzője eltömődött | Tisztítás |

2. A motor teljesítménye nem megfelelő

| Hibajelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| A kompresszióarány és a gyújtás rendben | A szűrő eltömődött | Mosás |
|  | Az üzemanyagba víz került | Üzemanyagcsere |
|  | A motor túlmelegedett | Leállítás, hűtés |
|  | Koromlerakódás a hangtompítóban | Tisztítás |
| A motor túlmelegszik | Az üzemanyag konzisztenciája túl alacsony | Állítsa be a karburátort |
|  | Koromlerakódás a hengerköpenyen | Tisztítás |
|  | A motorolaj nem megfelelő | Használjon speciális olajat |
|  | Nem csatlakozik a tömlő | Csatlakoztassa a tömlőt |
| Kótyogó hang | Nem megfelelő üzemanyag | Csere |
|  | Koromlerakódás az égéstérben | Tisztítás |
|  | Mozgó alkatrészek kopása vagy törése | Ellenőrzés és csere |

3. Motorleállás

| Hibajelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| A motor hirtelen leáll | A gyújtógyertya kivezetése meglazult | Rögzítés |
|  | A dugattyú sérült | Csere vagy javítás |
|  | Gyújtógyertya-rövidzárlat vagy koromlerakódás |  |
|  | Az üzemanyag elfogyott | Üzemanyag utántöltés |
| A motor lassan leáll | Dugulás a karburátorban | Tisztítás |
|  | Az üzemanyagtartály levegőnyílása eltömődött | Tisztítás |
|  | Az üzemanyagba víz került | Üzemanyagcsere |

4. A motor nehezen áll le

| Hibajelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Az üzemanyagszabályzó kar a legalsó állásban van, a motor mégsem áll le. | Az üzemanyag kioldókötél túl rövid (az alapjárat magas) | Állítsa be a kioldókötelet (ld. 13. ábra) |

5. Permetezés

| Hibajelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Nincs permetsugár, vagy van, de nem folyamatos | 1. A szórófejkapcsoló vagy a szabályozószelep eltömődött | Tisztítás |
|  | 2. A folyadékot szállító cső eltömődött | Tisztítás |
|  | 3. Nincs nyomás, vagy van, de túl alacsony | Ellenőrizze, hogy a fedél szorosan zár-e, húzza meg a szárnyas anyákat |
| A permet csepeg | 1. A porlasztólemez rosszul illeszkedik | Igazítsa meg |
|  | 2. A menetes kapcsolatok kilazultak | Húzza meg az anyákat |

6. Porszórás

| Hibajelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Nincs porszórás, vagy nem folyamatos | A poráram-szabályzó nem nyitható | Állítsa be a poráram-szabályzó kart |
|  | A porba vagy granulátumba idegen anyag keveredett | Tisztítás |
|  | A por vagy granulátum összecsomósodott | Oszlassa el a csomót |
|  | A por vagy granulátum nedves | Szárítás |
| A poráram-szabályzó nem működik megfelelően | 1. A poráram-szabályzót nem lehet rendesen elzárni | Állítsa be a poráram-szabályzó kart |
|  | 2. A poráram-szabályzót idegen anyag tömíti el | Tisztítás |
| Porszivárgás | 1. A vegyszertartály alsó részének szorítóeleme kilazult | Húzza meg a rögzítést |
|  | 2. A fedél tömítése sérült | Csere |
| A porszórás mértéke nem szabályozható | A szabályozóegység nem működik megfelelően | Javítás |

Karbantartás és huzamosabb idejű tárolás

1. A permetező berendezés műszaki karbantartása

(1) 	Permetezés után alaposan tisztítsa ki a vegyszertartályt. Mossa le a tartályt és a 		többi alkatrészt.

(2)	Por vagy granulátum szórása után tisztítsa meg a poráram-szabályzót, valamint 		a vegyszertartályt kívül és belül egyaránt.

(3)	Használat után lazítsa meg a vegyszertartály fedelét.

(4)	Tisztítás után működtesse a berendezést kis sebességen 2-3 percig.

2. Az üzemanyagellátó rendszer karbantartása

(1)	A motor meghibásodásának leggyakoribb oka az, hogy az üzemanyagba por 		vagy víz kerül, ezért az üzemanyagellátó rendszert gyakran tisztítsa meg.

(2)	Ha az üzemanyagtartályban és a karburátorban sokáig marad üzemanyag, a 		maradvány leragad, a rendszer eltömődik, a motor pedig nem működik 			megfelelően. Ezért célszerű legalább hetente leengedni le az üzemanyagot.

3. A légszűrő és a gyújtógyertya karbantartása

(1)	Fontos: A légszűrőt minden használat után tisztítsa meg, mivel a szűrőbe 			ragadt vegyszermaradványok csökkentik a motor teljesítményét.

(2)	A szivacsot öblítse át benzinnel, csavarja ki, majd helyezze vissza.

(3)	Gyakran ellenőrizze a gyújtógyertya gyújtási hézagát. A hézag megfelelő 		mérete 0.6-0.7 mm. Ha a hézag túl nagy vagy túl kicsi, a 16. ábrának 			megfelelően állítsa be.

(4)	A berendezésben alkalmazott gyújtógyertya típusa 4106J. Ne használjon más 		gyertyát. A gyertya mezőgazdasági gépekkel és növényvédelemmel foglalkozó

üzletekből szerezhető be.

4. Huzamosabb idejű tárolás

(1)	Tisztítsa meg a berendezést. A fémfelületeket kezelje korróziógátló olajjal.

(2)	Vegye ki a gyújtógyertyát. Töltsön 15-20g kétütemű benzinmotorokhoz 			kifejlesztett olajat a hengerbe. A dugattyút emelje fel a végpontig, 			majd tegye vissza a gyújtógyertyát.

(3)	Csavarja ki a két szárnyas anyát. Vegye le a vegyszertartályt. Tisztítsa meg a 		poráram-szabályzót, valamint a tartályt is kívül-belül. Ha a poráram-			szabályzóban vegyszer marad, a szabályzó a következő használat során nem 		fog megfelelően működni, a por szivároghat.

(4)	Vegye le a szóróegységet, mossa meg, és külön tárolja.

(5)	Téli tárolás előtt, engedje le a vizet a vegyszertartályból, fújja ki a csövekből a

bennmaradt folyadékot és tárolja a készüléket fagymentes helyen tavaszig.

(5)	Engedje le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból és a karburátorból.

(6)	A műanyagfóliával letakart berendezést száraz, pormentes helyen tárolja.

| A motor alkatrészei, 1 ábra (1E40FP-3Z) |
| --- |
| Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db | Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db |
| 1-1 | 1E40FP-3Z-7 | HENGER | 1 | 1-48 | 1E40FP-3Z.4-4 | ALÁTÉT | 1 |
| 1-2 | GB70-85 | CSAVAR M5X20 | 4 | 1-49 | 1E40FP-3Z.4-5 | VEZETŐELEM | 1 |
| 1-3 | 1E40FP-3Z-6 | TÖMÍTÉS | 1 | 1-50 | GB860-87 8 | ALÁTÉT | 1 |
| 1-4 | 1E40FP-3Z-18 | TÖMÍTÉS | 2 | 1-51 | 1E40FP-3Z.4-8 | INDÍTÓKERÉK | 1 |
| 1-6 | 1E40FP-3Z-12 | FROGATTYÚHÁZ HÁTSŐ RÉSZE | 1 | 1-52 | 1E40FP-3Z.4-6 | TÁRCSA | 1 |
| 1-5 | 1E40FP-3Z-5 | TÖMÍTÉS | 1 | 1-53 | 1E40FP-3Z.4-7 | RUGÓ | 1 |
| 1-10 | 1E40FP-3Z.2 | HANGTOMPÍTÓ | 1 | 1-54 | GB818-85 | CSAVAR M5X20 | 4 |
| 1-11 | GB70-85 | CSAVAR M6X35 | 2 | 1-55 | 1E40FP-3Z.4-1 | HÁZ | 1 |
| 1-12 | GB818-85 | CSAVAR M5X12 | 1 | 1-56 | 1E40FP-3Z-17 | CÍMKE | 1 |
| 1-13 | 1E40FP-3Z-8 | BURKOLAT | 1 | 1-58 | 1E40FP-3Z.4-2 | FOGANTYÚ | 1 |
| 1-14 | GB818-85 | CSAVAR M5X12 | 2 | 1-59 | 1E40FP-3Z-19 | ZÁRÓELEM | 1 |
| 1-15 | 1E40FP-3Z-14 | FORGATTYÚHÁZ ELSŐ RÉSZE | 1 | 1-61 | 1E40FP-3Z-4 | TÖMÍTÉS | 2 |
| 1-16 | 1E40FP-3Z-13 | TÖMÍTÉS | 1 | 1-62 | 1E40FP-3Z-3 | SZIGETELÉS | 1 |
| 1-17 | GB276-82 | CSAPÁGY C-202 | 2 | 1-63 | 1E40FP-3Z-2 | CSŐ | 1 |
| 1-18 | 1E40FP-3Z-11 | TÖMÍTÉS | 2 | 1-64 | GB818-85 | CSAVAR M5X25 | 1 |
| 1-20 | GB70-85 | CSAVAR M5X30 | 4 | 1-71 |  | TEST | 2 |
| 1-22 | GB70-85 | CSAVAR M6X30 | 4 | 1-72 |  | SAPKA | 1 |
| 1-23 | 1E40FP-3Z.3-2 | DUGATTYÚ | 1 | 1-73 |  | CSAVAR | 1 |
| 1-24 | 1E40FP-3Z.3-5 | DUGATTYÚ GYŰRŰ | 2 | 1-74 |  | ANYA | 1 |
| 1-25 | 1E40FP-3Z.3-3 | DUGYATTYÚ CSAPSZEG | 1 | 1-75 |  | DUGATTYÚ | 1 |
| 1-26 | 1E40FP-3Z.3-4 | GYŰRŰ | 2 | 1-76 |  | RUGÓ | 1 |
| 1-27 | 1E40FP-3Z.3.2 | CSAPÁGY | 1 | 1-77 |  | GYŰRŰ | 1 |
| 1-28 | 1E40FP-3Z.3-6 | ALÁTÉT | 2 | 1-78 |  | TŰ | 1 |
| 1-29 | 1E40FP-3Z.3.1 | FORGATTYÚS-TENGELY | 1 | 1-79 |  | SZORÍTÓELEM | 1 |
| 1-31 | 1E40FP-3Z-16 | CSAVARANYA | 2 | 1-80 |  | CSŐ | 1 |
| 1-32 | GB859-87-10 | ALÁTÉT | 2 | 1-81 |  | FÚVÓKA |  |
| 1-33 | GB3848-85-10-140 HV | ALÁTÉT | 2 | 1-82 |  | ÚSZÓHÁZ | 1 |
| 1-34 | 1E40FP-3Z.3-1 | KULCS | 1 | 1-83 |  | TÖMÍTÉS |  |
| 1-35 |  | ROTOR | 1 | 1-84 | GB818-85 | CSAVAR M4X12 | 2 |
| 1-36 |  | TÁMASZELEM | 1 | 1-85 |  | ÚSZÓ | 1 |
| 1-37 |  | TEKERCS | 1 | 1-86 |  | CSUKLÓ | 1 |
| 1-38 | 1E40FP-3Z-21 | GYERTYA-SAPKA | 1 | 1-87 |  | TENGELYSZEG | 1 |
| 1-39 | 1E40FP-3Z-22 | RUGÓ | 1 | 1-88 |  | SZELEP | 1 |
| 1-40 | 1E40FP-3Z-20 | ALÁTÉTGYŰRŰ | 1 | 1-89 |  | HEVEDER | 1 |
| 1-41 |  | KÁBEL | 1 | 1-90 |  | CSAVAR | 1 |
| 1-42 | 4106J | GYERTYA | 1 | 1-91 |  | ANYA | 1 |
| 1-43 | GB45-85 ST4-2X16-C-H | CSAVAR | 2 | 1-92 |  | TÖMÍTÉS | 1 |
| 1-44 | GB818-85 | CSAVAR M4X16 | 1 | 1-93 |  | KAPCSOLÓ | 1 |
| 1-45 | 1E40FP-3Z-9 | KUPAK | 1 | 1-94 |  | CSAVAR |  |
| 1-46 | 1E40FP-3Z.4-9 | KÖTÉL | 1 | 1-95 |  | TÖMÍTÉS | 2 |
| 1-47 | GB67-85 | CSAVAR M5X12 | 1 |  |  |  |  |

| A permetező alkatrészei 2 ábra ( 3WF-2,6 3WF-2,6A ) |
| --- |
| Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db | Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db |
| 2-1 | GB6170 M6 | ANYA | 5 | 2-42 | 3WF-3-8 | FEDÉL | 1 |
| 2-2 | GB859 6 | ALÁTÉT | 7 | 2-43 | GB845 M4X13 | CSAVAR | 3 |
| 2-3 | GB96 6 | ALÁTÉT | 7 | 2-44 | 3WF-3.6-3 | CSAP | 1 |
| 2-4 | 3WF-2.6.10-1 | VÁZ | 1 | 2-45 | 3WF-3.6-2 | GUMILEMEZ | 1 |
| 2-5 | 3WF-2.6A.6 | GUMITÁMASZ | 3 | 2-46 | 3WF-3.6-1 | CSÚSZKA | 1 |
| 2-6 | GB818 M5X16 | CSAVAR | 2 | 2-47 | 3WF-3.6-4 | TÁMASZKAR | 1 |
| 2-7 | 3WF-2.6A.8 | TÁMASZ | 2.6AHOZ |  | 2-48 2-49 | GB896 5 GB9074.4 M6X20 | GYŰRŰ CSAVAR | 1 3 |
|  | 3WF-2.6B.4 |  | 2.6-HOZ |  |  |  |  |  |
| 2-8 | 3WF-3-18 | RUGÓKENGYEL ALÁTÉT | 2 | 2-50 | 3WF-3-21 | GYERTYA | 1 |
| 2-9 | 3WF-2.6B-2 | MŰANYAG RÖGZÍTŐELEM | 8 | 2-51 | 3WF-3-22 | HIMBATENGELY | 1 |
| 2-10 | 3WF-2.6.8 | HÁTPÁRNA | 1 | 2-52 | GB1235 14X2.4 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 2-11 | EB-415.16-2 | HUROK | 2 | 2-53 | GB119 B6X55 | CSAP | 1 |
| 2-12 | GB39 M6 | ANYA | 2 | 2-54 | GB896 9 | GYŰRŰ | 1 |
| 2-13 | 3WF-2.6A.5 | SZÍJ SZERELVÉNY | 2 | 2-55 | 3WF-2.6.6.1 | HŰTŐZSALU | 1 |
| 2-14 | GB947 M6X16 | CSAVAR | 2 | 2-56 | 3WF-2.6.6 | HŰTŐZSALUHÁZ | 1 |
| 2-15 | 3WF-3.26.3 | FESZÍTŐ | 1 | 2-57 | 3WF-2.6.9.1 | CSIGAHÁZ | 1 |
| 2-16 | 3WF-2.6B6 | SZÉTSZERELŐ SEGÉDELEM | 1 | 2-58 | GB5783 M6X35 | CSAVAR | 2 |
| 2-17 |  | CSAVARHAJTÁS | 1 | 2-59 | 3WF-2.6.2 | ÜZEMANYAGTARTÁLY | 1 |
| 2-18 | GB4388 8X10 | FESZÍTŐ (2.6A-HOZ) | 1 | 2-60 | GB97.1 6 | ALÁTÉT | 2 |
| 2-19 | GB4625 S=4 | FESZÍTŐ | 1 | 2-61 | 3WF-2.6.9.2 | MUNKAKERÉK | 1 |
| 2-20 | GB4625 S=5 | FESZÍTŐ | 1 | 2-62 | 3WF-2.6A.7 | TÁMASZELEM | 2 |
| 2-21 | GB4388 14X17 | FESZÍTŐ (2.6-HOZ NEM) | 1 | 2-64 | 3WF-2.6A.4.2-1 | VENTILLÁTOR-CSATLAKOZÁS (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-22 | BG415.9.1 | MUNKA- TASAK | 1 | 2-65 | GB5783 M6X20 | CSAVAR (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-23 | 3WF-2.6.7.2 | GÁZSZABÁ-LYOZÓ KAR | 1 | 2-66 | GB6170 M6 | CSAVAR (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-24 | 3WF-2.6A.11.2 | RUGÓKENGYEL VÁZ | 1 | 2-67 | 3WF-3.25.4 | BIZTOSÍTÓLÁNC | 1 |
| 2-25 | GB9074.4 M5X16 | CSAVAR SZERELVÉNY | 1 | 2-68 | GB62 M6 | CSAVAR (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-26 | 3WF-2.6.3 | GÁZKÁBEL | 1 | 2-69 | 3WF-2.6A.4.2-2 | ALÁTÉT (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-27 | QGZ40-35.12-5 | FESZÍTŐ (2.6a-HOZ NEM) | 1 | 2-70 | GB96 6 | ALÁTÉT (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-28 | 3WF-2.6a.11.1-1 | JELZÉS | 2 | 2-71 | 3WF-2.6A.4.2 | VENTILLÁTOR-CSATLAKOZÁS (2.6-BAN NEM) | 1 |
|  |  |  |  | 2-72 | GB818 M5X35 | CSAVAR | 10 |
| 2-29 | 3WF-3-5 | KAR | 2 | 2-73 | 3WF-2.6.9.3 | CSIGAHÁZ | 1 |
| 2-30 | 3WF-2.6A.11.1-2 | FOKOZAT-KAPCSOLÓ | 1 | 2-74 | GB70 M5X35 | CSAVAR | 4 |
| 2-31 | 3WF-2.6.7.1 | PORÁRAM-SZABÁLYZÓ KAR | 1 | 2-75 | 3WF-3-19 | VÉDŐELEM | 1 |
| 2-32 | 3WF-3-15 | KÖTŐELEM | 1 | 2-76 | GB96 8 | ALÁTÉT | 2 |
| 2-33 | GB6170 M5 | ANYA | 3 | 2-77 | GB6170 M8 | ANYA (2.6-BAN NEM) | 2 |
| 2-34 | 3WF-2.6.7-7 | VONÓRÚD | 1 | 2-78 | GB62 M8 | ANYA (2.6-BAN NEM) | 2 |
| 2-35 | 3WF-2.6.A-2 | CSAP | 1 | 2-80 | GB798 M8X90 | CSAVAR | 2 |
| 2-36 | 3WF-2.6.7-6 | LEMEZ | 1 | 2-81 | GB119 B6X32 | CSAP | 2 |
| 2-37 | GB9074.1 M4X10 | CSAVAR | 3 | 2-82 | 3WF-2.6A-1 | SZORÍTÓELEM | 2 |
| 2-38 | 3WF-2.6.9-1 | HÁLÓ-BORÍTÁS | 1 | 2-84 | GB9074.4 M5X35 | CSAVAR | 4 |
| 2-39 | 3WF-2.6A-3 | TÖMÍTÉS | 1 | 2-85 | 3WF-3.7-2 | PORSZÓRÓ LEMEZ | 1 |
| 2-40 | 3WF-3-9 | ALÁTÉT | 1 | 2-86 | 3WF-3.20-1 | CSŐ | 1 |
| 2-41 | 3WF-2.6.6-1 | CSŐ | 1 | 2-87 | 3WF-2.6A.1-2 | LEMEZ | 1 |

| A permetező alkatrészei, 2 ábra ( 3WF-2,6 3WF-2,6A ) |
| --- |
| Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db | Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db |
| 2-88 | 3WF-2.6-5 | TÁBLA (2.6A-BAN NEM) | 1 | 2-129 | 3WF-3.19.5 | SZORÍTÓELEM | 1 |
| 2-89 | 3WF-3.20-2 | PORLASZTÓLEMEZ | 1 | 2-130 | 3WF-3.17.2-2 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 2-90 | 3WF-3.7-1 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 | 2-131 | 3WF-3.20.2-2 | ÖSSZEKÖTŐCSŐ | 1 |
| 2-91 | 3WF-2.6-1 | CÍMKE (2.6A-BAN NEM) | 1 | 2-133 | 3WF-3.17.2-1 | FEDÉL | 1 |
| 2-92 | GB70 M5X25 | CSAVAR | 2 | 2-134 | 3WF-3.20.2-1 | CSATLAKOZÓFEDÉL | 1 |
| 2-93 | 3WF-2.6.4-1 | VENTILLÁTOR CSATLAKOZÁS | 1 | 2-135 | 3WF-3.19-1 | SZORÍTÓELEM | 1 |
| 2-94 | 3WF-3.17-1 | VEGYSZERTARTÁLY | 1 | 2-136 | SG79 | CSŐ φ10X1.5X830 | 1 |
| 2-95 | 3WF-3-3 | SZORÍTÓELEM | 2 | 2-137 | 3WF-3.19.1 | ZÁRÓELEM | 1 |
| 2-96 | GB818 M5X16 | CSAVAR | 2 | 2-138 | SG79 | CSŐ φ10X1.5X780 | 1 |
| 2-97 | GB9074.3 M5X40 | CSAVAR | 2 | 2-139 | ZB4-5-02 | GUMICSŐ | 1 |
| 2-98 | BG415-6 | ÜZEMANYAGVEZETÉK | 1 | 2-140 | 3WF-2.6A.4.1-1 | SZORÍTÓELEM | 1 |
| 2-99 | BG415-7 | CSŐRUGÓ | 1 | 2-141 | 3WF-2.6A.4.1 | SZORÍTÓELEM | 1 |
| 2-100 | GB97.1 5 | ALÁTÉT | 2 | 2-142 | 3WF-2.6.4.1-2 | KÖTŐELEM | 1 |
| 2-101 | GB859 5 | ALÁTÉT | 2 | 2-143 | GBI1235 65X3.1 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 2-102 | GB6170 M5 | ANYA | 2 | 2-144 | 3WF-2.6.4.1-1 | CSŐ | 1 |
| 2-103 | 3WF-2.6-3 | TÁMASZELEM | 1 | 2-145 | 3WF-2.6.4.1 | KÖTŐELEM | 1 |
| 2-104 | 3WF-3-11 | TÁBLATARTÓ (2.6A-BAN NEM) | 1 | 2-146 | 3WF-2.6.4-2 | CSŐ | 1 |
| 2-105 | 3WF-3.20.1 | SZŰRŐHÁLÓ | 1 | 2-147 | GB9074.4 M5X25 | CSAVAR | 2 |
| 2-106 | 3WF-2.6.2-1 | ÜZEMANYAGTARTÁLY | 1 | 2-148 | 3WF-2.6.4-8 | FOGANTYÚ | 1 |
| 2-107 | BG305.10-2 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 | 2-149 | ZB4-5-4-01 | BILINCS | 1 |
| 2-108 | BG305.10.1 | SZŰRŐHÁLÓ | 1 | 2-150 | 3WF-2.6.4.3 | SZÓRÓFEJ | 1 |
| 2-109 | SG79 | CSŐ φ8X1.5X500 | 1 | 2-151 | 3WF-2.6.4.3.1 | SZÓRÓFEJ | 1 |
| 2-110 | 3WF-3.17.1-3 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 | 2-152 | 3WF-2.6.4.3.1-1 | ALÁTÉT | 1 |
| 2-111 | 3WF-3.17.1-1 | LÉGSZELEP | 1 | 2-153 | 3WF-2.6.4.3.1-2 | FÉSZEK | 1 |
| 2-112 | 3WF-3.17.1-2 | FEDÉL | 1 | 2-154 | 3WF-2.6.4.3.1-3 | FORGÓ MUNKAKERÉK | 1 |
| 2-113 | BG305.10.2 | ÜZEMANYAG-TARTÁLY SAPKA | 1 | 2-155 | 3WF-2.6.4.3-1 | SZÓRÓFEJ | 1 |
| 2-114 | BG305.10.2-1 | ÜZEMANYAG-TARTÁLY SAPKA | 1 | 2-156 | GBI1235 16X2.4 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 2-115 | BG305.10.2-3 | MŰANYAG FEDÉL | 1 | 2-157 | 3WF-3.19.3-3 | SZELEP | 1 |
| 2-116 | BG-328.7-4 | SZŰRŐHÁLÓ | 1 | 2-158 | 1E40F-3A.T2 | LÉGTISZTÍTÓ (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-117 | BG305.10.2-2 | GUMI FEDÉL | 1 | 2-159 | 1E40F-3A.T2-1 | LÉGTISZTÓTÓ TEST (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-118 | 3WF-2.6A.1-1 | TARTÁLY (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-160 | 1E40F-3A.3-5 | TÁBLA (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-119 | BG415.7.1-1 | FEDÉL (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-161 | 1E36F.16-2 | SZŰRŐTEKERCS (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-120 | 3WF-2.6A.1-3 | ALÁTÉT (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-162 | 1E40F-3A.T2-2 | HÁTLEMEZ (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-121 | 3WF-2.6.4-4 | CSŐ (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-163 | 1E40F-3A.3-4 | KÜLSŐ BORÍTÁS (2.6A-BAN NEM) | 1 |
| 2-122 | 3WF-2.6.4-6 | Y-CSŐ (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-164 | 1E40F-3A.3-2 | ROMBUSZ HÁLÓ (2.6A-BAN NEM) | 1 |
| 2-123 | 3WF-2.6.4-3 | KÖTŐELEM (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-165 | 1E40F-3A.3-3 | SZŰRŐTEKERCS (2.6-BAN NEM) | 1 |
| 2-124 | 3WF-2.6.4-5 | Y-CSŐ (2.6-BAN NEM) | 1 | 2-166 | 1E40F-3A.3-1 | BELSŐ BORÍTÁS (2.6A-BAN NEM) | 1 |
| 2-125 | 3WF-3.19.5-2 | CSAVAR | 2 | 2-167 | 1E40F-3A.3-5 | TÁBLA (2.6A-BAN NEM) | 1 |
| 2-126 | 3WF-3.19.4-3 | ZÁRÓELEM | 2 | 2-168 | 1E40F-3A.3 | LÉGTISZTÍTÓ (2.6A-BAN NEM) | 1 |
| 2-127 | 3WF-3.19.4-4 | VASTAG ALÁTÉT | 2 | 2-169 | 3WF-2.7.3-1 | FÚVÓKA | 1 |
| 2-128 | 3WF-3.19.5-1 | SZORÍTÓELEM | 1 |  |  |  |  |

| A permetező alkatrészei, 3 ábra ( 3WF3 3WF-3A) |
| --- |
| Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db | Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db |
| 3-1 | EB-415-18 | SZORÍTÓELEM | 5 | 3-47 | GBI119 B6X55 | CSAP | 1 |
| 3-2 | GB6170 M6 | ANYA | 5 | 3-48 | GB896 9 | GYŰRŰ | 1 |
| 3-3 | GB96 6 | ALÁTÉT | 10 | 3-49 | 3WF-3.1 | HŰTŐZSALUHÁZ | 1 |
| 3-4 | GB859 5 | ALÁTÉT | 17 | 3-50 | GB29 M6X40 | CSAVAR | 4 |
| 3-5 | 3WF-3.11 | HÁTPÁRNA | 1 | 3-51 | GB5783 M6X35 | CSAVAR | 2 |
| 3-6 | EB-415.16-1 | VÁZ | 1 | 3-52 | 3WF-3-23 | ÜZEMANYAGTARTÁLY TÁMASZ | 2 |
| 3-7 | EB-415.16-2 | HUROK | 2 | 3-53 | 3WF-3-21 | GYERTYA | 1 |
| 3-8 | GB39 M6 | ANYA | 2 | 3-54 | 3WF-3.17-1 | VEGYSZERTARTÁLY | 1 |
| 3-9 | 3WF-2.6A.5 | SZÍJ SZERELVÉNY | 2 | 3-55 | GB896 9 | GYŰRŰ | 1 |
| 3-10 | GB818 M6X16 | CSAVAR | 2 | 3-56 | 3WF-3.6-4 | TÁMASZTÓ KAR | 1 |
| 3-11 | 3WF-2.6A-2 | CSAP | 1 | 3-57 | 3WF-3.6-1 | CSÚSZÓLEMEZ | 1 |
| 3-12 | 3WF-3-12 | VONÓRÚD | 1 | 3-58 | 3WF-3.6-2 | GUMILEMEZ | 1 |
| 3-13 | GB6170 M5 | ANYA | 1 | 3-59 | 3WF-3.16.1 | SZŰRŐHÁLÓ SZERELVÉNY (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-14 | 3WF-3-15 | KÖTŐELEM | 1 | 3-60 | 3WF-3.16.2-3 | FEDÉL (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-15 | 3WF-3.3 | PORÁRAM-SZABÁLYZÓ KAR | 1 | 3-61 | BG328.7-4 | SZŰRŐHÁLÓ (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-16 | 3WF-3-4 | FOKOZATKAPCSOLÓ | 1 | 3-62 | 3WF-3.16.2-1 | FEDÉL (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-17 | 3WF-3-5 | KAR | 2 | 3-63 | 3WF-3.16.2 | ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDÉL-SZERELVÉNY (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-18 | GB818 M5X12 | CSAVAR | 2 | 3-64 | 3WF-3.16 | ÜZEMANYAGTARTÁLY SZERELVÉNY (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-19 | BG415.9.1 | MUNKATASAK | 1 | 3-65 | 3WF-3.17.1-2 | FEDÉL | 1 |
| 3-20 | 3WF-3.4 | ÜZEMANYAGMENNYISÉG-SZABÁLYZÓ KAR | 1 | 3-66 | 3WF-3.17.1-1 | LÉGSZELEP | 1 |
| 3-21 | 3WF-3.2 | TÁMASZKERET | 1 | 3-67 | 3WF-3.17.1-3 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 3-22 | GB818 M5X12 | CSAVAR | 6 | 3-68 | SG79 | CSŐ φ8X1.5X500 | 1 |
| 3-23 | 3WF-3-16 | LEMEZ | 1 | 3-69 | 3WF-3.16-1 | ÜZEMANYAG-TARTÁLY (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-25 | 3WF-3.25.4 | BIZTOSÍTÓLÁNC | 1 | 3-70 | 3WF-3.20.1 | SZŰRŐHÁLÓ SZERELVÉNY | 1 |
| 3-26 | GB4625 S=4 S=5 | FESZÍTŐELEM | 1 | 3-71 | 3WF-3-11 | CÍMKE | 1 |
| 3-27 | 8X10 14X17 | FESZÍTŐELEM | 1 | 3-72 | GB96 5 | ALÁTÉT | 2 |
| 3-28 |  | CSAVARHAJTÁS | 1 | 3-73 | GB818 M5X55 | CSAVAR | 2 |
| 3-29 | 3WF-3.26.1 | SZÉTSZERELŐ ELEM | 1 | 3-74 | 3WF-3-3 | SZORÍTÓELEM | 2 |
| 3-30 | 3WF-3.26.3 | FESZÍTŐELEM | 1 | 3-75 | SG79 | ÜZEMANYAG-CSŐ φ8X2X320 (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-31 | 3WF-3.25.1 | GÁZHUZAL | 1 | 3-76 | 3WF-3-2 | ANYA | 2 |
| 3-32 | 3WF-3-13 | JÁRÓKERÉK | 1 | 3-77 | 3WF-3-10 | CSAVAR | 2 |
| 3-33 | 3WF-3.5 | GUMITÁMASZ | 3 | 3-78 | GB1235 100X3.1 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 3-34 | 3WF-3-14 | HÁLÓBORÍTÁS | 1 | 3-79 | 3WF-3-6 | HAJLÍTOTT CSŐ | 1 |
| 3-35 | GB845 ST4.2X13 | CSAVAR | 3 | 3-80 | 3WF-3.7-1 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 |
| 3-36 | 3WF-3-8 | FEDÉL | 1 | 3-81 | 3WF-3.20-2 | PORLASZTÓ-LEMEZ | 1 |
| 3-37 | 3WF-3.10 | GUMITÁMASZ | 3 | 3-82 | 3WF-3.14 | CSUGAHÁZ | 1 |
| 3-38 | GB818 M5X16 | CSAVAR | 2 | 3-83 | GB818 M5X30 | CSAVAR | 9 |
| 3-39 | EB-415.19 | ALSÓ TÁMASZ | 1 | 3-84 | GB818 M5X25 | CSAVAR | 4 |
| 3-40 | 3WF-3-18 | KÖTŐALÁTÉT | 2 | 3-85 | 3WF-3-19 | VÉDŐELEM | 1 |
| 3-41 | 3WF-3.9 | SZÍJVÁZ | 1 | 3-86 | 3WF-3.13 | CSIGAHÁZ | 1 |
| 3-42 | 3WF-3-7 | CSŐ | 1 | 3-87 | GB96 8 | ALÁTÉT | 2 |
| 3-43 | 3WF-3-9 | TÖMÍTŐGYŰRŰ | 1 | 3-88 | GB6170 M8 | ANYA | 2 |
| 3-44 | 3WF-3.6-3 | CSAP | 1 | 3-89 | GB5783 M8X45 | CSAVAR | 2 |
| 3-45 | 3WF-3-22 | TENGELY | 1 | 3-90 | GB818 M6X25 | CSAVAR | 2 |
| 3-46 | GBI1235 14X2.4 | ALÁTÉTGYŰRŰ | 1 | 3-91 | 3WF-3-1 | SZORÍTÓLEMEZ | 2 |
| A permetező alkatrészei, 3 ábra ( 3WF3 3WF-3A) |
| Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db | Sor- szám | Cikkszám | Megnevezés | db |
| 3-92 | 3WF-3.7-2 | PORSZÓRÓ LEMEZ | 1 | 3-130 | 3WF-3.19.3 | SZÓRÓFEJ KOMPL. | 1 |
| 3-93 | 3WF-3.20-1 | CSŐ | 1 | 3-131 | GB29.2 M6X16 | CSAVAR | 4 |
| 3-94 | 3WF-2,6A.1-2 | LEMEZ | 1 | 3-132 | 1E40FP-3Z.6-4 | BELSŐ BORÍTÁS (3A-BAN NEM ) | 1 |
| 3-95 | 3WF-3-24 | JELZÉS | 1 | 3-133 | 1E40FP-3Z.6-5 | FÉM RÁCS (3A-BAN NEM ) | 1 |
| 3-96 | 3WF-3.20.2-2 | ÖSSZEKÖTŐ CSŐ (3A-BAN NEM) | 1 | 3-134 | 1E40FP-3Z.6-2 | SZŰRŐ (3A-BAN NEM) | 3 |
| 3-97 | 3WF-3.17.2-2 | TÖMÍTŐ GYŰRŰ ( 3A-BAN NEM) | 1 | 3-135 | 1E40FP-3Z.6-1 | KÜLSŐ BORÍTÁS (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-98 | 3WF-3.17.2-1 | FEDÉL | 1 | 3-136 | 1E40FP-3Z.6-3 | RUGÓ (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-99 | 3WF-3.20.2-1 | CSATLAKOZÓ FEDÉL (3A-BAN NEM) | 1 | 3-137 | 1E40FP-3Z.6 | LEVEGŐ SZŰRŐ (3A-BAN NEM) | 1 |
| 3-100 | 3WF-3.19-1 | SZORÍTÓ ELEM | 4 | 3-138 | 1E40F-3A.T2 | LEVEGŐ SZŰRŐ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-101 | SG79 | MŰA.CSŐ | 2 | 3-139 | 1E40F-3A.T2-1 | LÉGSZŰRŐ HÁZ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-102 | 3WF-3.19.1 | ÁLLÍTÓ ELEM | 1 | 3-140 | 1E36F.16-2 | SZŰRŐ KORONG (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-103 | GB97.1 5 | ALÁTÉT | 12 | 3-141 | 1E40F-3A.T2-2 | FEKETE LEMEZ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-104 | 3WF-3.19-3 | HOSZABBÍTÓ CSŐ | 1 | 3-142 | 1E40F-3A.3-5 | CÍMKE (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-105 | 3WF-3.21-2 | CSATLAKOZÓ CSŐ | 1 | 3-143 | 3WF-2,6A.1-1 | VEGYSZER TARTÁLY (3-BAN NEM) |  |
| 3-106 | 3WF-3.21-1 | SZŰKÍTŐ CSŐ | 1 | 3-144 | GB6170 M5 | ANYA | 2 |
| 3-106 | 3WF-3.19.5 | SZORÍTÓ ELEM | 1 | 3-145 | GB859 5 | ALÁTÉT | 2 |
| 3-108 | 3WF-3.19.5-2 | CSAVAR | 1 | 3-146 | GB79.1 5 | ALÁTÉT | 2 |
| 3-109 | 3WF-3.19.4-3 | ZÁRÓELEM | 1 | 3-147 | BG415-7 | RUGÓ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-110 | 3WF-3.19.4-4 | ALÁTÉT | 1 | 3-148 | SG79 | ÜZEMANYAG CSŐ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-111 | 3WF-3.19.5-1 | SZORÍTÓ ELEM | 1 | 3-149 | GB818 M5X16 | CSAVAR | 2 |
| 3-112 | 3WF-3.19-4 | CSŐ | 1 | 3-150 | 3WF-2,6.2-1 | ÜA. TARTÁLY (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-113 | 3WF3.19.4-1 | KAPOCS | 1 | 3-151 | BG305.10-2 | TÖMÍTŐ GYŰRŰ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-114 | 3WF-3.19.4 | SZORÍTÓ ELEM | 1 | 3-152 | BG305.10.1 | SZŰRŐ HÁLÓ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-115 | 3WF-3.19.2 | KÖTŐELEM | 1 | 3-153 | BG305.10.2 | ÜA. TARTÁLY KUPAK (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-116 | 3WF-3.19.2-1 | CSATLAKOZÓ | 1 | 3-154 | BG305.10.2-1 | ÜA. TART. FEDÉL (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-117 | GB1235 65X3,1 | TÖMÍTŐ GYŰRŰ | 1 | 3-155 | BG305.10.2-3 | MŰA. FEDÉL (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-118 | 3WF-3.19.2-2 | CSŐ | 1 | 3-156 | BG-328.7-4 | SZŰRŐ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-119 | GB818 M5X12 | CSAVAR | 1 | 3-157 | BG305.10.2-2 | ÜA. TART. FEDÉL (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-120 | 3WF-3.19-2 | SZORÍTÓ ELEM | 1 | 3-158 | 3WF-2.6-3 | TÁMASZTÓ ELEM (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-121 | GB951 3X16 | FACSAVAR | 1 | 3-159 | 3WF-2.6.2 | ÜA. TARTÁLY KOMPL. (3-BAN NEM) |  |
| 3-122 | 3WF-3.19.3.1-1 | FÚVÓKA | 1 | 3-160 | 3WF-3.19.6.1 | ZÁRÓ ANYA | 1 |
| 3-123 | 3WF-3.19.3.1-2 | FÚVÓKA | 1 | 3-161 | 3WF-3.19.6-2 | SZORÍTÓ ELEM | 2 |
| 3-124 | 3WF-3.19.3-5 | SZÓRÓFEJ | 1 | 3-162 | 3WF-3.19.6-1 | FOGANTYÚ | 1 |
| 3-125 | 3WF-3.19.3-2 | FEDÉL | 1 | 3-163 | GB5781-86 | CSAVAR | 2 |
| 3-126 | 3WF-3.19.3-1 | TÖMÍTŐ GYŰRŰ | 1 | 3-164 | 3WF-3.19.6 | FOGANTYÚ KOMPL. |  |
| 3-127 | 3WF-3.19.3-4 | CSŐ | 1 | 3-165 | 3WF-3A.1-2 | ALÁTÉT (3-BAN NEM) | 2 |
| 3-128 | GB1235 16X2,4 | TÖMÍTŐ GYŰRŰ | 1 | 3-166 | 3WF-3A.1-1 | CSATLAKOZÓ CSŐ (3-BAN NEM) | 1 |
| 3-129 | 3WF-3.19.3-3 | SZABÁLYZÓ | 1 | 3-167 | 3WF-3A.1-3 | ÖSSZEKÖTŐ FEDÉL (3-BAN NEM) | 1 |